Российская Федерация

Иркутская область

Балаганский район

Администрация Коноваловского Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2015 г. 									№ 21

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Коноваловского муниципального образования на 2015-2018 годы.

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Коноваловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования на 2015-2018 годы. Приложение 1.

3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ «Коноваловский вестник».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Коноваловского МО                                              Е.О. Бережных

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования

на 2015 - 2018 годы

С. Коновалово

2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования на 2015 - 2018 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 8 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация Коноваловского муниципального образования |
| Разработчики | Администрация Коноваловского муниципального образования |
| Исполнители | Администрация Коноваловского муниципального образования |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Коноваловского муниципального образования, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры с. Коновалово; - создание условий для устойчивого социально-экономического развития с. Коновалово путем реформирования отрасли ЖКХ -совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; - создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор с. Коновалово; - улучшение экологической ситуации в поселении. |
| Задачи Программы | - проектно-изыскательские работы и строительство систем водоснабжения, водоотведения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); - внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и предоставления информации с узлов учета в режиме реального времени (on-lane). |
| Сроки реализации | 2015 - 2018 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств бюджета Иркутской области; - средств Коноваловского муниципального образования; |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - строительство и ввод в эксплуатацию сетей; По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемая утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки; |
| Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Коноваловского муниципального образования. |
| Контроль за реализацией | Администрация Коноваловского муниципального образования |

# Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального  плана развития города, повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития Коноваловского муниципального образования и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Коноваловского муниципального образования, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования на 2015 - 2018 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития Коноваловского муниципального образования, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Коноваловского муниципального образования;

- строительство многоквартирных жилых домов и домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Коноваловского муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

В Коноваловском муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2015г. проживает 919 человек.

С 2008 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения Коноваловского муниципального образования приводится в нижеследующей таблице № 1.

Таблица № 1

| Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 957 | 948 | 939 | 930 | 919 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Коноваловского муниципального образования – острая недостаточность и износ жилого фонда, а также  отсутствие коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

1.2. Строительство многоквартирных и жилых домов

Существующий жилищный фонд поселения составляет 19400 кв.м общей площади, частично отличается удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются ветхие и аварийные жилые дома. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит всего 4154 кв.м., в том числе переселение из ветхого жилья 4070 и аварийного 84 кв.м общей площади.

1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительство объектов и проектно-изыскательские работы  с учетом перспективного строительства предусмотренного Генеральным планом.

1.3.1. Водоснабжение

В с. Коновалово водозабор  и водопроводная сеть существует более 40 лет со времени основания сельхозпредприятия, капитальный ремонт не проводился. От водопроводной сети потребляются все учреждения.

В настоящее время водозабор  и участки водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии.

Нет накопительного резервуара, нет сброса воды, что ведет к прорывам водопроводной трассы.

В настоящее время вода доставляется автотранспортом  с водокачки. Водозабор расположен на берегу Братского водохранилища, береговая зона ежегодно разрушается. Необходимо укрепление береговой зоны протяженностью 4 км.

На данный момент необходимо для нормального обеспечения водой населения строительство водонапорной башни, водозабора, приобретение глубинного насоса ВНС-40-180, автомашины для подвоза воды.

1.3.2. Водоотведение

Центральное водоотведение в Коноваловском муниципальном образовании отсутствует, очистка сточных вод не производится. Стоки от объектов культурно-бытового обслуживания самотеком поступают в выгребные ямы, откуда откачиваются спецтехникой с последующим вывозом в места, согласованные с местными органами санитарного надзора.

Канализование жилого фонда частного сектора – дворовые туалеты и выгребные ямы.

В с. Коновалово предусматривается отвод хозяйственно-бытовых сточных вод и выгребы для вновь размещаемых объектов социально-культурного и бытового назначения с последующим вывозом на планируемые очистные сооружения рабочего поселка Балаганск.

1.3.3. Теплоснабжение

В с. Коновалово действует электрокотельная школы с установленной мощностью 04, Гкал/ч и подключенной нагрузкой 0,1 Гкал/ч. Разветвленные тепловые сети отсутствуют.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами и электро бойлерами.

1.3.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Ежегодно на территории поселения образуется около 500 куб.м твердых бытовых отходов, из них около 3% с повышенной классностью опасности.

Бытовые отходы от организаций и жилого сектора, а так же крупногабаритный мусор вывозятся для захоронения на свалку, расположенную в границах Коноваловского муниципального образования.

# 1.3.5. Ливневая канализация

Ливневая и иная  канализация на территории муниципального образования отсутствует. Отсутствуют локальные схемы водоотведения, которые собирают ливневые стоки с территории поселения.

# 1.3.6. Электроснабжение

Источником электроснабжения Коноваловского муниципального образования является ПС «Балаганск» 110/35/10кВ, находящаяся на территории Балаганского муниципального образования. Данная подстанция связана воздушными линиями 110кВ с ПС «Новозиминская» и ПС «Новонукутск».

ПС «Балаганск» имеет загрузку, удовлетворяющую условиям работы в аварийном режиме, что, в свою очередь, обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей, а также возможность подключения дополнительных нагрузок к данной подстанции.

По территории Коноваловск5ого МО проходит воздушная одноцепная линия ВЛ110кВ ПС «Балаганск» - ПС «Новонукутск», выполненная на деревянных  опорах.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения недвижимости электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования

на 2015 - 2018 годы

Организационные мероприятия предусматривают:

-формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

-формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Иркутской области и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг;

-капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления коммунальных услуг на территории Коноваловского муниципального образования. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

3. Механизм реализации программы

Администрация Коноваловского муниципального образования в рамках настоящей Программы:

-  осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

-   осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

-   заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Иркутской области и Администрацию Балаганского муниципального района.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Коноваловского муниципального образования  ежегодно представляет на заседание Думы Коноваловского муниципального образования отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Глава Коноваловского МО                                                       Е.О. Бережных

|  | Приложение № 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования на 2015 – 2018 годы |
| --- | --- |
| Наименование объекта и проводимые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Планируемые сроки реализации, годы |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| I. Строительство водонапорной башни | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения | 2016-2018 |
| II. Приобретение глубинных насосов |  | 2016-2017 |
| III. Приобретение автомобиля для подвоза воды |  | 2016-2017 |
| IV. Укрепление береговой зоны |  | 2015-2016 |
| V. Капитальный ремонт водозабора |  | 2015-2017 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| V. Отведение природоохранной зоны для строительства водоканала | Обеспечение качественной питьевой водой населения | 2016-2017 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| VI. Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | Организация качественного и бесперебойного обеспечения населения твердым топливом | 2016 |
| ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| VII. Мероприятия по захоронению твердых бытовых отходов | Улучшение экологической ситуации на территории поселения | 2015-2018 |
| 1. заключение договоров по вывозке отходов |  | 2015-2018 |
| 2. частичное содержание свалки |  | 2015-2018 |

Глава Коноваловского МО                                                                                                   Е.О. Бережных